## Slide 1
2017
窗外流星作品
第四届全国高校云计算应用创新大赛
命题四--基于深度学习技术的恶意访问识别
金科云盾

## Slide 2
设计方案

## Slide 3
设计方案
3
命题背景：公司网站遭受恶意攻击，需要通过深度学习技术将该网站所遭受的恶意攻击识别出来，并采取相应防护措施保护网站安全。
命题背景

## Slide 4
设计方案
4
需求分析
需求一：模拟攻击，收集数据，检索存储
模拟各种恶意攻击并统一数据格式，过滤收集有效日志，日志分类归档检索。日志量比较大，设计存储时应考虑简洁、快速响应。只需保存三天即可，具有很好的 HA。
需求四：采取防控措施、实时监控性能
针对实时的识别结果立即给于相应的防控措施。在给出防御措施后，需及时存储相关防御日志，要求详细可溯源，并通过邮件等方式通知相关安全人员。可进行视化的展示、性能监控、调试等工作。
需求2
需求3
需求4
完成深度学习平台的搭建，并导入相关恶意访问识别算法，完成对于样本数据的模型训练以及功能测试，能够查看到训练的过程以及测试的结果。模型对数据实时地进行识别预测，得到识别结果并可视化展示。
需求三：搭建平台，训练模型，识别攻击
需求二：多维度分析数据特征
针对各模块采取相应的分析算法，其中尤其关注敏感请求。分析不同种类的攻击数据的特征，提取特征字段。
需求1
需求0
需求零：搭建网站，反向代理
自行构建网站（链接包括：注册、登录、详情、支付等），实现反向代理，负载均衡，并统一日志格式。

## Slide 5
5
设计方案
需求整体架构
训练日志
实际日志
数据收集
神经网络算法
实时监控、展示
数据存储
实际数据
训练日志

## Slide 6
6
设计方案
需求零架构
搭建基于Nginx+Tomcat的网站，产生用于训练的数据。Nginx还用于反向代理，实现负载均衡，并统一日志格式。
请求
请求
请求

## Slide 7
7
设计方案
需求一架构
在得到深度学习训练模型之后，再将被攻击网站的实际数据通过Logstash过滤、收集，在HDFS集群中保存3天，实时使用Elasticsearch检索，Kibana监控。
正常访问网站并全面模拟多种恶意攻击来攻击搭建的网站，产生训练数据。训练数据通过Logstash过滤，分类导入Elasticsearch集群进行高效的检索并可通过Kibana监控。
训练数据
实际数据
训练数据
实际数据
训练数据
实际数据

## Slide 8
8
设计方案
需求二架构
全面、多维度地分析不同类型的攻击数据的特征，提取特征字段用于后续深度学习。

## Slide 9
9
设计方案
需求三架构
搭建深度学习框架Keras。根据需求二分析的特征字段进行训练数据的预处理和归一化操作。
结合人工神经网络算法LSTM，进行攻击识别模型的训练。再将实时数据进行预处理和归一化操作导入识别模型得到识别结果，并在Kibana中可视化展示。
训练效果和神经网络可由Matplotlib和Tensorboard可视化。
训练数据
实际数据

## Slide 10
10
设计方案
需求四架构
根据识别结果，实时采取封锁IP、邮件告警等防控措施，保障网站安全，使用Zabbix实时监控网站性能。
正常IP
异常IP

## Slide 11
设计方案
11
需求完成度
 | 需求内容（需求完成度100%） |  | 需求偏离度
需求零 | 需求0.1 | 搭建网站，构建反向代理 | 无偏离
 | 需求0.2 | 统一日志格式 | 无偏离
需求一 | 需求1.1 | 模拟多种恶意攻击 | 无偏离
 | 需求1.2 | 过滤有效训练日志，分类收集、检索监控 | 正偏离
 | 需求1.3 | 过滤有效实际日志，收集检索监控，存储高可用、快速响应 | 正偏离
需求二 | 需求2.1 | 多维度分析攻击特征，提取特征字段 | 无偏离
需求三 | 需求3.1 | 搭建深度学习平台 | 无偏离
 | 需求3.2 | 选取神经网络算法 | 无偏离
 | 需求3.3 | 数据预处理操作 | 无偏离
 | 需求3.4 | 识别模型训练、优化、检验，可视化神经网络 | 正偏离
 | 需求3.5 | 实时识别预测、可视化展示 | 正偏离
需求四 | 需求4.1 | 实时采取防御措施 | 正偏离
 | 需求4.2 | 动态监控网站服务器性能 | 正偏离

## Slide 12
方法和技术路线

## Slide 13
方法和技术路线
13
平台概况
数据收集、存储、监控平台
神经网络平台
服务器性能监控平台

## Slide 14
方法和技术路线
14
深度学习模块架构

## Slide 15
方法和技术路线
15
Keras深度学习框架
Keras是一个高层神经网络API，Keras由纯Python编写而成并基于Tensorflow后端。
Keras的优势：
简易和快速的原型设计（keras具有高度模块化，极简，和可扩充特性）
无缝CPU和GPU切换

## Slide 16
方法和技术路线
16
LSTM算法原理
长短时记忆神经网络
LSTM（Long-Short Term Memory）是RNN的一个优秀的变种模型，继承了大部分RNN模型的特性，解决了循环神经网络梯度弥散或者梯度爆炸问题，即在遇到数据量十分巨大时，很容易对相对久远的数据产生“遗忘”的问题。它更真实地模拟了神经组织的认知过程，具备神经网络拟合非线性的能力。

## Slide 17
方法和技术路线
17
网站访问性能实时监控
当网站防御体系构建起来之后，需要对网站服务器性能进行监控。具体可以分为在无攻击、有攻击无拦截和有攻击有拦截等三场景下，对网站服务器CPU、内存占用率、出入网流量、用户交互时间、正常用户请求时间、响应时间等指标进行实测。
方法：对网站叠加攻击，使用Zabbix来观察上述指标变化，然后叠加拦截效果，再观察指标变化。

## Slide 18
成果展示

## Slide 19
成果展示
19
需求一
多类型的网站攻击方式
慢链接攻击
DDOS攻击
撞库攻击
爆破攻击

## Slide 20
成果展示
20
需求一
Logstash丢弃匹配规则失败的日志
数据规格化处理

## Slide 21
成果展示
21
需求一
过滤分类收集数据
正常日志获得匹配并解析，输出到Elasticsearch集群建立索引
每日实际数据定时切割上传HDFS存储，保存三天

## Slide 22
成果展示
22
需求二
特征分析
选取的特征主要包括：同一IP访问、极短时间内大量访问、请求时间、http请求体是否异常、网页状态码是否异常、cookies值是否异常、请求是否完成等。
结合需求，各种攻击方式的参考数据表如下图所示：
20000

## Slide 23
成果展示
23
需求三
模型训练

## Slide 24
成果展示
24
需求三
识别结果
结果文件中的内容
（概率越高，对应的恶意攻击可能性越大）

## Slide 25
需求创新

## Slide 26
需求创新
26
正偏离创新点
正偏离创新点
1.使用ELK实时监控数据；
2.使用Tensorboard可视化神经网络；
3.使用Matplotlib可视化模型的训练效果；
4.使用Kibana实时可视化最终识别结果；
5.实时封锁恶意IP、邮件告警；
6.使用Zabbix实时监控网站服务器性能；
7.“一条龙”实现实时预测、拦截、告警、监控的联动。

## Slide 27
27
实时监控数据
ELK实时监控数据
需求一创新

## Slide 28
28
可视化神经网络
测试集的损失率趋势
需求三创新
测试集的正确率趋势
Tensorboard
可视化神经网络

## Slide 29
需求三创新
29
可视化神经网络
验证集的损失率趋势
验证集的正确率趋势
可视化神经网络
Tensorboard

## Slide 30
需求三创新
30
高维向量可视化
训练300遍时的三维效果图
训练12遍时的三维效果图

## Slide 31
需求三创新
模型检测未知攻击
以输入维度作图
以输出结果作图
31
更新模型
更新模型
未知攻击
未知攻击

## Slide 32
32
实时防控
实时的防控措施
防火墙封锁恶意攻击IP后该IP无法访问网站
IPset提取神经网络识别的恶意攻击IP
需求四创新

## Slide 33
33
实时防控
实时邮件告警
邮件通知管理员，恶意IP可溯源
需求四创新

## Slide 34
34
处理模型识别误报
需求四创新
1.不断提高神经网络的训练准确率。
2.对输入和输出数据进行关联分析。
一次成功的攻击行为一定会引起程序、服务的异常输出(输出数据、响应时间、其他行为等等)。引入关联引擎查看该疑似攻击对应的输出数据是否有异常，如果存在异常才认定为恶意攻击。
3.“误封”用户通过其他正常用户向网站递交“黑名单误封处理申请”进行解封IP认证。
如何降低模型误报率，
处理黑名单误封用户

## Slide 35
35
性能监控
网站服务器性能监控
需求四创新

## Slide 36
36
需求四创新
网站服务器性能监控
性能监控

## Slide 37
37
需求四创新
“一条龙”实时预测、拦截、告警、监控。
性能监控

## Slide 38
作品总结

## Slide 39
作品总结
39
金科云盾
金科云盾的防护功能完善，各个防护组件之间互相联动形成完整的防护体系，对已知的恶意攻击达到最佳的实时防护。数据统一收集、统一存储、统一分析、直观展示，帮助管理员透过数据洞悉网站安全状态。
功能与特色

## Slide 40
THANKS
感谢评阅
窗外流星

## Slide 41
2017
窗外流星作品
第四届全国高校云计算应用创新大赛
命题四--基于深度学习技术的恶意访问识别
金科云盾